## Slide 1
PART 1
Address Learning

## Slide 2
Part 01
1. 주소 학습 (Address Learning)
. Switch의 초기 MAC Address Table은 아무런 정보도 기록 되어 있지 않음.
1. Static Address Learning : 관리자가 직접 학습시킴.
PC> show ip (PC에서 MAC 주소 확인)
switch(config)# mac(-)address static 0001.0002.0003 VLAN 1 interface fa0/0
switch# show mac address-table (MAC 주소 확인)
2. Dynamic Address Learning : 자동으로 학습시킴.
Flooding
목적지 MAC 주소가 MAC 테이블에 존재하지 않을 경우(unknown unicast,
Broadcast, Multicast 주소일 경우(L2 Switch는 구분 불가))
스위치는 항상 프레임을 forwarding 할 때 MAC 테이블을 참조해서 보내기
때문에 MAC 테이블에 기록되어 있지 않은 목적지로 가는 frame 발생 시
flooding 한다.
Forward / Filter
목적지 주소가 MAC 테이블에 존재하면, Flooding 하지 않고 목적지 포트
로만(forward) 프레임을 보낸다. (나머지 포트는 프레임을 전달하지 않는다.)
0260.8c01.1111
0260.8c01.2222
0260.8c01.3333
0260.8c01.4444
MAC Address Table
0260.8c01.1111
0260.8c01.2222
0260.8c01.3333
0260.8c01.4444
MAC Address Table
E1 : 0260.8c01.1111
E2 : 0260.8c01.2222
E3 : 0260.8c01.3333
E4 : 0260.8c01.4444
E1
E2
E3
E4
E1
E2
E3
E4
. MAC-Address Table에는 기본적으로 300sec의 aging time을 갖음.
(config)# mac address-table aging-time 14400 (vlan 1)
# show mac address-table aging-time (vlan 1)
(config)# no mac address-table aging-time (vlan 1)
패킷 트레이서 X

## Slide 3
Part 01
2. 포트 보안 (Port Security)
. MAC Flooding Attack
- 스위치로 구성된 네트워크 환경에서는 Frame이 MAC table을 기반으로 forwarding된다.
MAC Flooding Attack의 특징
스위치로 구성된 네트워크 환경에서 스위치의 dynamic address learning 동
작을 이용해서 공격한다.
네트워크 내에 존재하지 않는 MAC을 짧은 시간에 많이 등록하여, MAC
table에 할당된 메모리를 고갈시켜 실제 MAC 정보는 등록되지 못하게 함.
. Port Security
포트 보안은 허락되지 않은 사용자가 몰래 스위치에 어떤 장치나 다른 호스
트를 연결하는 것을 막는 보안 기술이다.
- 인터페이스에 Port Security 설정을 하여 해당 포트에 특정 MAC 주소만 수
신 될 수 있게 하고 만약 저장되지 않은 MAC 주소가 수신되면 Violation
3 가지 중 하나를 동작시킬 수 있음.
. MAC Flooding Attack의 특징
스위치로 구성된 네트워크 환경에서 스위치의 dynamic address learning 동
작을 이용해서 공격한다.
네트워크 내에 존재하지 않는 MAC 주소를 짧은 시간에 많이 등록하여,
MAC table에 할당된 메모리를 고갈시켜 실제 MAC 정보는 등록되지 못하
게 함.
1. MAC 주소 등록을 정적으로 하는 방법 (Static) : NVRAM에 저장됨.
(config)# interface fastEthernet 1/0
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport port-security
(config-if)# switchport port-security maximum 1 (최대 5120개까지 가능)
(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0000.0001
(config-if)# switchport port-security violation ( shutdown | protect | restrict )
2. MAC 주소 등록을 동적으로 하는 방법 (Dynamic) : NVRAM에 저장 안 됨.
(config)# interface fastEthernet 1/0
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport port-security
(config-if)# switchport port-security maximum 1 (Default)
(config-if)# switchport port-security violation ( shutdown | protect | restrict )
3. Sticky ( Static + Dynamic ) : 동적으로 등록하며, NVRAN에 저장 됨.
(config)# interface fastEthernet 1/0
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport port-security
(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
(config-if)# switchport port-security maximum 1 (Default)
(config-if)# switchport port-security violation ( shutdown | protect | restrict )
# clear mac address-table dynamic
# show port-security address
. violation
shutdown : 등록된 MAC 주소가 아니면 포트 자체를 비활성화 (Count = 1)
protect : 등록된 MAC 주소의 장비가 아닌 장비의 접속만 차단
restrict : 등록된 MAC 주소의 장비가 아닌 장비의 접속만 차단하고 LOG
(침해 후 show port-security -> security violation (count) 1씩 증가)
Notes: restirct 위반 시 Log Message : Oct 6 10:14:52.165: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 0001.6a91.1f2e on
port fa0/1.